# ПРОГРАММА «NetChrom V2.0»

# Программа «NetChrom V2.0» предназначена для автоматизации работы хроматографа «Кристаллюкс-4000М». Программа позволяет производить на одном компьютере типа IBM PC одновременную обработку сигналов и управление от одного до восьми хроматографов. Подключение хроматографов осуществляется к последовательному интерфейсу RS-232C или интерфейсу USB.

# Программа обеспечивает управление и обработку хроматографического сигнала предыдущих моделей хроматографов «Кристаллюкс-4000» путем замены управляющего контроллера хроматографа и «Кристалл-2000», который подключаются к персональному компьютеру с помощью штатного устройства сопряжения.

# Программа обеспечивает также обработку хроматографического сигнала неавтоматизированных хроматографов типа ЛХМ-80, модель 3700, серии ЦВЕТ и др., в т.ч. зарубежных. Хроматографы подключаются к компьютеру через блок аналогово-цифрового преобразования. Программа работает со следующими типами АЦП:

# 24-х разрядный блок АЦП фирмы «Мета-Хром» (от 1 до 8 входов),

# 24-х разрядное устройство ИТЛЦ фирмы «Мета-Хром» (1 вход),

# 24-х разрядное АЦП фирмы «МультиХром» (от 1 до 8 входов);

# 24-х разрядное  АЦП  «Е-24L» фирмы  «L-Card»  (от 1 до 4 входов);

# Программа обеспечивает управление и обработку хроматографических сигналов комбинированного комплекса, состоящего из набора перечисленных хроматографов и АЦП в различной комбинации.

Программа работает на компьютерах IBM PC следующей комплектации:

- Компьютер с процессором, тактовая частота которого составляет не менее 300 МГц (процессоры семейств Intel Pentium/Celeron, AMD K6/Athlon/Duron, или другие совместимые процессоры). Рекомендуемая частота процессора – 1700 МГц и выше.

- ОЗУ объемом не менее 256 МБ, при работе с двумя и более приборами рекомендуется 512 МБ и выше.

- Жесткий диск HDD объемом не менее 10 ГБ; рекомендуется 40 ГБ и выше. Свободный объем диска для работы программы должен быть не менее 1,5 ГБ.

- Видеоплата с объемом памяти не менее 8 МБ, с поддержкой 16bit/32bit цвета, DirectX 7.0 и выше. В случае использования интегрированной видеокарты и видеокарты, использующие в своей работе ОЗУ компьютера, рекомендуется увеличить ОЗУ.

- Монитор Super VGA, с разрешением не менее 1028х768 точек, для комфортной работы лучше использовать мониторы с более высоким разрешением.

- Дисковод для компакт-дисков СD или дисков DVD.

- Клавиатура и мышь Microsoft Mouse или совместимое устройство ввода.

- Порт принтера LPT или USB.

- Порт для подключения хроматографа Serial (COM) или USB (через переходник USB->COM), к одному порту можно подключить один хроматограф.

- Лицензионная версия Microsoft® Windows® XP (SP2) или MS Windows 2000 (SP4).

Программа предоставляет пользователю весь базовый набор операций по автоматизации хроматографии. Некоторые из них реализованы более удачно, чем в других аналогичных системах. Основными достоинствами программы являются:

- автоматическое выявление до 2000 хроматографических пиков с возможностью ручной настройки алгоритма детектирования пиков, возможность выявления пиков на хроматограмме при помощи процедуры «события интегрирования»;

- идентификация до 1000 анализируемых соединений (компонентов) и до 200 групп соединений по заранее созданным пользователем в процессе градуировок моделям, с использованием абсолютного и относительного времени удерживания, соотношения сигналов одновременно работающих детекторов, индексов удерживания (Ковача), температуры кипения компонентов;

- расчет концентрации и количества вещества различными методами непосредственно в программе, в т.ч. расчет теплотворности природного газа, плотности сжиженного газа, различных характеристик углеводородных топлив, примесей в спиртных напитках и др.;

- многоточечная градуировка (до 100 точек), построение градуировочной характеристики компонентов с использованием как линейных, так и нелинейных (до кривой третьего порядка) характеристик, возможность объединения нескольких характеристик, расчет отклонения точек от построенной характеристики, построение градуировочной характеристики с помощью специальных математических формул;

- удобная процедура ручного редактирования расположения характерных точек пиков на хроматограмме;

- запись на винчестер компьютера хроматограмм почти неограниченной длительности, результатов расчета и условий проведения анализа;

- возможность визуального сравнения нескольких хроматограмм на одном графике;

- запись и графическое представление основных параметров диагностической информации, в т.ч. в процессе анализа;

- отображение на экране компьютера информации о результатах различных этапов обработки выходных сигналов детекторов, в т.ч., параметров созданных методик и компонентов, параметров диагностического контроля, результатов статистической обработки и т.д.;

- расчеты различных физических свойств анализируемых соединений;

- реализация технологии RTL (retention time lock), позволяющей переносить методы с идентификацией компонентов с одной хроматографической колонки на другую без корректировки;

- регистрация изменений, произведенных пользователем в хроматограмме;

- запись неисправностей возникших при проведении анализа и всех событий в электронный журнал, автоматическая сигнализация о необходимости проведения регламентных работ;

- проведение операций над хроматограммами (сложение, вычитание, сравнение, фильтрация), расчет площади зашкаленных пиков, флуктуационных шумов и дрейфа нулевого сигнала, предела детектирования, среднего квадратического отклонения, параметров расхода потока через капиллярные колонки;

- диагностика неисправностей хроматографа не только по значению параметров режима, но и по форме хроматографического сигнала;

- интуитивно понятный интерфейс пользователя и наличие контекстно-зависимой справочной системы;

- экспорт/импорт данных в различные форматы: Word, Excel, XML и др.

- возможность повысить производительность хроматографа, путем независимой обработки сигналов от каждого из двух каналов разделения при одинаковых температурных параметрах разделения («два хроматографа в одном»);

- возможность обработки сигнала неавтоматизированного хроматографа с помощью незадействованного канала обработки (усилитель и АЦП) хроматографа;

- ограничение доступа к программе посторонним лицам и управление доступом к программе обслуживающего персонала;

- возможность выбора и переключения рабочих языков программы.

Дополнительно разработаны программы:

- программа диагностики развивающихся дефектов трансформаторного оборудования;

- программа расчета контрольных карт Шухарта по ГОСТ Р 50779.42-99 (ИСО 8258-91). Программа позволяет вводить данные из хроматограмм, полученных на хроматографе с помощью программы «NetChrom V2.1» или вручную. Программа позволяет строить карты средних размахов, выборочных стандартных отклонений, выводить графические карты на монитор и печать. Реализован также отдельный расчет карт пределов по ГОСТ Р 51698-2000 «Водка и спирт этиловый. Изменение № 1»;

- программа идентификации многокомпонентных смесей, например, растительных и животных масел (база компонентов по ГОСТ 30623-98).