## ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ КРАН

## ДЛЯ КАПИЛЛЯРНЫХ КОЛОНОК

## Переключающий кран (ПК) предназначен для переключения капиллярных колонок во время хроматографического анализа, в т.ч. для обратной продувки колонки. Применение ПК позволяет вырезать из хроматограммы нужные участки для последующего разделения на другой колонке и (или) обратной продувки колонки. ПК реализован на элементах Динса, в т.ч. клапанах с минимальным мертвым объемом.

Одно из применений ПК – уменьшение времени анализа содержания сероводорода и метил-, этилмеркаптана в нефти и газовом конденсате, путем вырезания начального участка хроматограммы с предколонки, с последующими разделением вырезанного участка на второй колонке и обратной продувкой оставшихся компонентов нефти из первой колонки. Анализ нефти с обратной продувкой предколонки занимает 8 мин.

Технические характеристики:

Время переключения  – от 0,1 до 999 мин;

Мертвый объем крана – менее 1мкл;

Температура крана – не менее 350 0С;

Давление в линии крана – не более 0,4 МПа;

Электрическое питание – не более 5 В.

ООО НПФ «МЕТА-ХРОМ»

424000, Россия, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 100

тел./факс: (8362) 42-49-97, 42-22-66

E-mail: m_chrom@mari-el.ru

http://www.meta-chrom.ru