АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР ЖИДКИХ ПРОБ «НТ300А»

Автоматический дозатор «НТ300А» (производство фирмы «LabHut» США) предназначен для автоматического ввода жидких проб в хроматографы серии «Кристаллюкс-4000», а также «Кристалл-2000», ЛХМ, модель-3700, серии «Цвет» и др.

Технические характеристики:

Количество анализируемых проб - от 1 до 110 (поддоны на 10, 40 или 110 образцов).

Обмен данными с персональным компьютером - по стандартному интерфейсу RS-232С, с хроматографом по специальному кабелю.

Объем анализируемой пробы – 2,0, 2,5 или 10 мл.

Объем введенной пробы – от 0,1 до 9,9 мкл (шприц 10мкл), от 10 до 500мкл (шприц 500мкл) – 8 шприцов различного объема.

Возможность задания различных режимов ввода пробы и промывки шприца (как пробой, так и 4-мя растворителями), удаление пузырьков воздуха из шприца, задание скорости отбора и ввода пробы, времени инжекции, ввод пробы в два испарителя, режим ввода пробы с внутренним стандартом, разделение пробы пузырьком воздуха и др.

Возможность ручной настройки автоматического дозатора под конкретный хроматограф путем пошагового обучения с пульта управления, запись в память настроечных параметров.

Возможность работы с любым газовым хроматографом, в т. ч. серии «Кристалл», «Кристаллюкс» и др.

Возможность ввода проб равновесного пара (НТ200Н, НТ250D), возможность ввода проб в жидкостный хроматограф (НТ300L, НТ300LV).

Электрическое питание от однофазной сети переменного тока напряжением от 198 до 242 В, частотой (50(1) Гц, потребляемая мощность (без персонального компьютера) - не более 160 ВА.

Габаритные размеры (ширина . глубина . высота) – не более 270 . 400 . 520 мм.

Масса - не более 8 кг.

ООО НПФ «МЕТА-ХРОМ»

424000, Россия, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 100

тел./факс: (8362) 42-49-97, 42-22-66

E-mail: m_chrom@mari-el.ru

http://www.meta-chrom.ru