## КРАН-ДОЗАТОР ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПРОБ

## Кран-дозатор для ввода газовых проб предназначен для ввода в хроматограф газа, находящегося под избыточным давлением. Краны отличаются количеством ходов (4, 6, 8, 10, 12), имеют два положения «Отбор» - «Анализ». В зависимости от задачи краны могут использоваться также для переключения хроматографических колонок и реализации различных газовых схем. Кран может быть установлен, как на боковую панель хроматографа, так и непосредственно в аналитический модуль вместо или вместе с испарителем хроматографа и использоваться в качестве крана обратной продувки или для горячего ввода пробы. Дополнительно кран для горячего ввода может быть укомплектован обогреваемыми трубопроводами.

## На кран может быть установлена доза любого объема. Смена дозы выполняется оператором. Объем дозы аттестуется изготовителем весовым методом.

## Кран укомплектован штуцером с фильтром на входе для подключения к пробоотборнику, газовой линии  или баллону с калибровочным газом.

## Любой из кранов по желанию потребителя может быть автоматизирован, причем автоматизированный кран может быть выполнен в виде отдельного блока, или встроен в хроматограф. Управление автоматизированным краном осуществляется по программе.

Технические характеристики:

Объем дозы  – от 0,25 до 5,0 мл (по требованию потребителя объем дозы может быть увеличен до 10 мл и уменьшен до 0,1 мл).

Максимальная температура крана – не более 160 0С;

Давление в линии крана – не более 0,48 МПа;

Угол поворота ручки крана – в зависимости от количества ходов.

В зависимости от поставленной задачи хроматограф может быть укомплектован кранами-дозаторами других изготовителей, в т.ч. фирмы VICI Valco Instruments.

ООО НПФ «МЕТА-ХРОМ»

424000, Россия, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, 100

тел./факс: (8362) 42-49-97, 42-22-66

E-mail: m_chrom@mari-el.ru

http://www.meta-chrom.ru